PROCÉDURE DE VIDAGE ET DE NETTOYAGE DE L’ASPIRATEUR À FILTRE HEPA

# Équipement de protection personnelle

- Respirateur demi-masque avec filtre (cartouche) HEPA.

- Gants en caoutchouc ou autre matériel imperméable.

- Bottes à bout d’acier (steel toe) ordinaires ou en caoutchouc.

- Habit jetable avec capuchon et couvre-pieds.

- Lunettes de sécurité ou écran facial.

## Équipement pour le vidage et le nettoyage de l’aspirateur à filtre HEPA

- Bouteille ou seau d’eau.

- Aspirateur à filtre HEPA.

- Chiffons (guenilles).

- Affiche du genre ‘ATTENTION – ENLÈVEMENT D’AMIANTE (ACCÈS INTERDIT)’.

- Ruban jaune (ou d’une autre couleur) en plastique pour délimiter l’espace où le travail de vidage et de nettoyage sera fait.

- Contenant ou plate-forme roulante pour déplacer l’équipement.

- Sacs de plastique (Déchets d’amiante/Asbestos wastes) pour récupérer le matériel contenant de l’amiante ou contaminé par l’amiante.

## Procédure

Amener l’aspirateur à filtre HEPA à être vidé et nettoyé à l’extérieur et à l’écart du pavillon Léopold-Taillon. Choisir une journée où la température est clémente et le vent faible.

- Délimiter le secteur où le travail de vidage et de nettoyage sera fait à l’aide du ruban en plastique et poser l’affiche ‘ATTENTION – ENLÈVEMENT D’AMIANTE (ACCÈS INTERDIT)’.

- Se munir de l’équipement de protection personnelle requis.

- Vider le contenu de l’aspirateur HEPA dans un sac en plastique (Déchets d’amiante/Asbestos wastes) en évitant le plus possible de créer de la poussière.

- Avec un autre aspirateur à filtre HEPA non contaminé, nettoyer le précédent en entier.

- Utiliser un ou des chiffons imbibés d’eau pour terminer le nettoyage de l’appareil.

- Nettoyer l’habit jetable à l’aide de l’aspirateur à filtre HEPA non contaminé.

- Enlever l’habit jetable en le repliant sur lui-même et le jeter, ainsi que les chiffons utilisés, dans le sac de plastique (Déchets d’amiante/Asbestos wastes). Bien sceller le sac.

- Enlever le reste de l’équipement de protection personnelle.

- Retirer le ruban en plastique et l’affiche.

- Se laver les mains et le visage à l’eau et au savon.

- Faire l’entretien de votre masque.

Document révisé en décembre 2016